UWAGA!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU (WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONYWANIA ZMIAN!) MOŻNA ZAMÓWIĆ:

- e-mailem: dom-projekt@home.pl

-telefonicznie:(012)274-08-22,(012) 272-34-35

-faxem :(012)274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ” DĄBKI ”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, BEZ PODPIWNICZENIA

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                         2841 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                   509 zł

1.stan surowy otwarty                93.360,74

2.stan wykończeniowy               72.260,59

3.ogółem roboty budowlane    165.621,33

4.instalacje                                 28.991,85

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 24.467,89 | 12,6 |
| 2. | Stan surowy | 68.892,85 | 35,4 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 53.360,75 | 27,4 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 18.899,84 | 9,7 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 18.310,10 | 9,4 |
| 6. | Roboty elektryczne | 10.681,75 | 5,5 |
|  | Ogółem | 194.613,18 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I/II 2010r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |
| --- |
| Budynek jednorodzinny "Dąbki" : roboty budowlane |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 110,0 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 14,5 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 13,6 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych U/220 grubości 25cm +styropian 13cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 80,6 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 26,5 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 4,1 |  |  |  |  |
| 7 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier | m | 18,0 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa nad parterem gr.12cm+folia+styropian20cm+wylewka zbrojona | m2 | 75 |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 2,11 |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 4,60 |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach, z obróbkami blacharskimi i wyłazem dachowym | m2 | 140,5 |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 56,6 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02u2 0175/01 - Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 22,8 |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna z parapetami wewn i zewn | m2 | 21,1 |  |  |  |  |
| 15 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa | m2 | 10,1 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+parkiet) | m2 | 70,4 |  |  |  |  |